Antenne 2.4ghz réalisation F8AAD

J’ai acheté ce Kit pour 13Euros chez MHz. Bon câble, livré monté équipé de fiche N + la fiche châssis à fixer sur l’antenne. Si vous dépassez les 5 m entre votre clé USB et votre PC, il est conseillé de commander aussi un câble USB rallonge ACTIF.

Pour ceux qui ne possédend  pas de d’entrée wifi sur leur PC, je leur conseille l’AWU..à 29€, Dispo chez le même fournisseur. ( Au demeurant super sympa et à expédition rapide)

Les photos se passent de commentaires : Du polystyrène d’isolation  , tube PVC de diamètre 80 et un collier de fixation. PS le filetage est compatible pour la fixation sur  mon support d’appareil photo !

Le rectangle de polystyrène est coupé au cutter de manière à se coincer légèrement dans le tube !

J’ai réalisé les brins avec de la baguette de soudure de 2 mm  coupés à la pince et limé à la cote de longueur désirée. Les éléments sont fixés avec un point de colle. Pour une meilleure perpendicularité, J’ai percé le polystyrène avec un forêt de 1.5mm utilisé pour la réalisation des CI (Circuits imprimés)

http://sites.google.com/site/wifibeziers/wifi-antenna/antenne-wifi-usb

http://forum.backtrack-fr.net/viewforum.php?id=25

L’article au départ de ma réalisation est le suivant :

YAGI 16 DECIBELS 2.4 GHZ

PS :Je n’ai pas retrouvé l’adresse de la source mais l’auteur voudra bien m’en excuser.

L'antenne yagi (antenne râteau) peut être utilisée de différentes manières (télévision, radio )

Dans notre cas, elle sera conçue de façon à pouvoir "surfer" sur la fréquence des 2.4ghz nécessaire au WIFI.

Bande: 2400-2480 mhz

Gain: 16 décibels réel.

Impédance: 50 ohms.

Angle d'ouverture: 22 à 26 degrés

Type: directionnel

## Conseils

Les photos de la yagi sont là pour vous aider. La configuration peut être la même que d'autres yagi 2.4ghz moins puissantes.

La différence se fait sur la longueur et les intervalles des segments (râteau).

Donc si vous voulez obtenir la puissance de 16 DECIBELS, respectez bien les côtes qui vous sont données!

Photos et plans sont à votre disposition:(regardez les bien avant de commencer)

-Une vue d'ensemble de la yagi.

-Un plan avec les cotes des segments (râteau) et des intervalles.

-Une vue d'ensemble de l'ellipse et ses cotes.

-Soudure du coaxial sur l'ellipse.(la masse d'un coté et le + de l'autre).

- Vue 3D. Media:Yagi_antena_3d.jpg

- Vue d'ensemble 2D avec nomenclature et cotes Media:Yagi_antena_2d_300ppp.jpeg

- plan 2D du dipôle. --> Bientôt...

- plan 2D du support du dipôle. --> Bientôt ...

## Outils

- Cutter

- Scie

- Tenaille

- Colle

- Lime

- Règle

- Pied à coulisse

- Perceuse

- Précision et patience...

## MATERIELS

- Coaxial 50 ohms > RG58 OU CNT195 (le CNT 195> moins de perte en décibels)

- Connecteur RP-SMA qui viendra se fixer sur le coaxial. Afin de le brancher sur votre carte wifi.

- Un tube plastique (comme sur la photo) diamètre 10mm x longueurs 650 mm. Ou une règle plastique (creuse ou pleine) largeur 18mm, épaisseur 13mm, longueur 650mm.

- OPTER POUR LA REGLE PLASTIQUE si vous êtes un newbie en brico, cela vous aidera...

- Une tige de laiton ou acier de diamètre 2.5mm (voir 3mm), longueur de 1mètre (le laiton, c'est mieux!).

- Rectangle de cuivre ou acier: longueur 12mm, largeur 4mm, épaisseur 1mm (le cuivre c'est mieux!).

## Fabrication

- Tracer sur la règle en plastique (coté 13mm) les intervalles (A>z..Z>B...B>C...).Voir plan.

- Percer bien droit au centre de chaque intervalle.(Percer sur toute la largeur des 18mm).>15 trous.

- Couper la tige de "laiton" en segments (A,B,C,E...N,O) à la longueur demandée sur le plan.

- Insérer les segments dans les trous "à leur place", les centrer.(un point de colle).

- Fabriquer l'ellipse avec le rectangle de "cuivre" 12 x 4 x 1mm, voir plan (cotes) ellipse.

- Placer l'ellipse à "Z" (sur la largeur 18mm), centrer et coller.

- Prendre le coaxial, le faire tenir avec des colliers plastique. Souder à chaque extrémité de l'ellipse la masse (tresse) et le +.

## Coût de fabrication

- Coaxial: RG58 > 0.50 euros le mètre / CNT-195 > 1.50 euros le mètre

- Connecteur: RP-SMA > 3.50 euros

- Tube ou règle plastique: 1.50 le mètre

- Tige de laiton: 2euros le mètre.

- Rectangle (pour fabriquer l'ellipse)> récupération, cela  ne se vend pas!

TOTAL: une moyenne de 8 euros.

Clyde

## Yagi alternatives

http://img186.imageshack.us/img186/5106/dsc8145jj8.jpg

http://img175.imageshack.us/img175/4924/dsc8139eg1.jpg