# CALCUL SUR LES PUISSANCES DE 10

Les puissances de 10 sont utilisées surtout pour simplifier les écritures et les calculs!

## Ecritures!

Les puissances de 10.

100 =10 x 10 = 102  ( on dit 10 puissance deux )

1000 = 10 x 10 x 10 = 103 ( on dit 10 puissance trois ou parfois 10 au cube).

10 000 = 10 x 10 x 10 x 10 = 104......etc.!

Il est facile de traduire un nombre très grand en puissances de 10

ex : 1 000 000 000 = 109    il suffit de compter les 0....qui se trouvent derrière le 1

2 000 000 = 2 x 1 000 000 = 2 x 10 6  ( 2 fois un million ! )

2 125 000 = 2,125 x 1 000 000 = 2,125 x 10 6  ( 2,125 fois un million ! )

De même les nombres très petits peuvent êtres exprimés en "puissances  moins dix "

ex:	0,1 = 1 x 10 - 1     On dit "un multiplié par dix puissance moins un" ou plus directement " un dix puissance moins un" . De même,....

0,01 = 1 x 10 - 2

0,001= 1 x 10-3

0,00025 = 2,5 x 0,0001 = 2,5 x 10-4

# Pratiquement:

# on compte le nombre de chiffres passés pour déplacer la virgule et l'on à le chiffre de l'exposant!

# virgule déplacée à droite il est négatif!

# virgule déplacée à gauche, il est positif!

Simplifications :

On retrouve souvent des puissances de 10 dans des formules! On peut très facilement simplifier ces formules.

ex: On veut calculer une intensité traversant une résistance de 1 M( soumis à une tension de 0.5 K.volt.

U = 0.5 K.volt = 5 x102  volts       et R = 1 x 106 ( et on à la formule  U = R x I

donc     I =  =  = (*) =  = 0.0005 Ampère = 0.5 mA = 500 µA

(Microampère)

(*) - On à divisé le numérateur ( partie supérieure de la fraction ) par 100 soit 102  et le dénominateur ( dessous de la fraction ) par la même valeur.

# Rappel:

# on ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par la même valeur!

## Coefficients :

| Pico | Nano | Micro | Milli | Centi | Déci | Mètre | deca | Hecto | Kilo | Méga | Giga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |  |  |
| 10-12 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 10-2 | 10-1 |  | 101 | 102 | 103 | 106 | 10-9 |